ЛАДОГА-К

Пробитие чека

Включить ККМ, если горит дата, ввести точную дату (дд. мм. гг.), нажать (ИТОГ), горит время, ввести точное время (чч. мм.), нажать (ИТОГ), горит (ПАР 0        0), нажать (1) с клавиатуры и (1 отдел ) -горят нули (0,00), ввести сумму, отдел, Итог- выйдет чек.

Р.S. Кнопка (ПР.ИТОГ) используется для того, чтобы если в одном чеке несколько покупок,

а покупатель не знает, хватит ли у него денег, то в процессе ввода суммы, отдела и т.д., после

отдела нажать кнопку (ПР.ИТОГ) – на табло высветится, на какую сумму уже сделано покупок.

Например: (=         820.00), для того чтобы подсчитать сдачу покупателю тут же можно  испо-

льзовать кнопку (НАЛ), не нажимая (ИТОГ), нажать (НАЛ), ввести сумму, данную покупателем

и нажать (ИТОГ), выйдет чек с указанием сдачи покупателю и на табло также высветится сумма

сдачи.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X-отчет –проверка наличности в кассе

Из режима «касса» т.е. горят нули (       0.00) нажать кнопку (X), на табло (АБГ    А1   0), нажать

(ИТОГ), на табло (ПАР    А1   0), нажать (1) , (0), (ИТОГ)- выйдет чек X-отчета.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z-отчет –выводится в конце рабочего дня и записывается в журнал кассира-операциониста.

Из режима «касса» т.е. горят нули  (      0.00) нажать кнопку (Z), на табло  (ПАР   А2   0), нажать

(2), (0), (ИТОГ)- выйдет чек Z-отчета. Чек не терять!

Р.S. Если в процессе  работы  на ККМ появилось сообщение (ЕГГ---------24), то надо сделать

Z- отчет, т.к. первый  чек в этой смене был пробит 24 часа назад.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Установка даты (корректируется только после Z-отчета)

Из режима кассы  т.е. горят нули (        0.00) нажать кнопку (МЕНЮ)- на табло (РО1        0),

нажать (ИТОГ), на табло (ПАР      ПР        0), нажать (3), (0), (ИТОГ)- горит дата (дд. мм. гг.),

ввести точную дату, (ИТОГ), (МЕНЮ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Установка время (корректируется в любое время)

…..горят нули (        0.00), нажать (МЕНЮ)- на табло (РО1        0), нажать (ИТОГ)- на табло

(ПАР.     Р     0), нажать (3), (0), (ИТОГ)- горит время (чч.мм.), ввести точное время (ИТОГ), (МЕНЮ).

Р.S. Если каждый раз при включении ККМ приходится вводить дату, то это означает, что пора

поменять  батарейку внутри ККМ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА С ЦТО НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ В ГНИ.

С уважением ООО «ТСЦ «ТЕХНОЛЮКС»  тел: 921-36-43